«Согласовано» Председатель ПК

«Утверждаю» Директор школы №

Правила зарядки школьного ноутбука СМРС с учетом противопожарной безопасности.

- Зарядка производится учителем начальных классов в кабинете по мере необходимости, либо с таким расчетом, чтобы зарядка закончилась непосредственно перед учебным процессом. Рекомендуется для каждого СМРС периодически делать полные циклы разрядки/зарядки батареи (раз в один - два месяца).

- Новые или долго хранившиеся батареи достигают своей номинальной емкости только после 2-3 циклов зарядки/разрядки.
Новые, а также долго хранившиеся батареи заряжаются медленно Рекомендуемое время первоначальной зарядки для таких батарей - 5 часов.

- Батареи заряжаются только в интервале температур от +5° С до +45° С.

- Небольшое нагревание батареи при зарядке связано с процессом восстановления заряда и не является неисправностью

- Свидетельством разрядки батареи компьютера является сигнал индикатора в верхней части клавиатуры и значок разрядившейся батареи в правой нижней части экрана.

- Для зарядки необходимо использовать сетевые фильтры, при этом в одну розетку включается только один сетевой фильтр.

- На одном фильтре можно заряжать не более 5 школьных ноутбуков СМРС.

- Для зарядки используется специальное зарядное устройство (прилагается к ноутбуку). Иные зарядные устройства не применять.

- Не допускайте попадания батареи и/или зарядного устройства в огонь или в жидкость.

- Зарядка производится только в присутствии учителя. Не оставлять зарядку школьных ноутбуков СМРС без присмотра, особенно на ночь! Не рекомендуется оставлять СМРС с подключенным зарядным устройством более чем на 24 часа.

- При зарядке особое внимание обратить на целостность электропроводов, сетевых фильтров, мест соединения, корпусов и вилок зарядного устройства, исправность розеток.

- Заряжать школьные ноутбуки СМРС необходимо не менее 3-4 часов, выключать зарядное устройство только при полной зарядке.

- По окончании зарядки сначала отключить зарядное устройство от сети, затем от ноутбука.

- Если зарядка производится во время работы ученика с ноутбуком, учителю необходимо организовать рабочее место ученика так, чтобы не было доступа другим учащимся, акцентировать внимание ученика на его безопасном поведении в этот период (не трогать места соединений, электропровода, самостоятельно не отключать зарядное устройство), рекомендуется проследить, чтобы у учеников не было с собой никаких металлических предметов и жидкостей.

- По окончании зарядки необходимо зарядное устройство упаковать и хранить в сейфе вместе с компьютерами.

- Если вы не используете СМРС, храните ее в сухом, прохладном месте.

- Если вы не планируете использование СМРС одну неделю и более, рекомендуется перед хранением произвести полную зарядку батареи, и осуществлять это один раз в месяц во время всего срока хранения.