Настройка статических IP-адресов

Уважаемые учителя информатики, системные администраторы, инженера и все те, кто занимается вопросами технической поддержки оборудования, поставленного в рамках проекта. Предлагаем Вам ознакомиться с возможными изменениями в настройках локальной сети класса, которые немного помогут работе преподавателя. Необходимое время для выполнения работ – 2 часа. Необходимая квалификация – опытный пользователь.

Внимание: Прежде, чем приступить к изменению сетевых настроек, необходимо убедиться в полном понимании всего процесса.

Преимущества:

Повышение стабильности работы сети;

Повышение скорости передачи данных (незначительное);

Дополнительная пассивная защита;

Необходимые действия:

Завести журнал учета IP-адресов;

Назначить IP-адреса сетевым интерфейсам ученических ноутбуков;

Изменить настройки точки доступа;

Начальные настройки:

Точка доступа

IP-адрес 192.168.1.1

Маска подсети 255.255.255.0

Пароль доступа к веб интерфейсу admin/admin.

Учительский ноутбук:

IP-адрес 192.168.1.2

Маска подсети 255.255.255.0

Ученические ноутбуки:

IP адрес – Автоматически

Маска подсети – Автоматически.

Рекомендуем завести журнал учета IP-адресов ученических ноутбуков, чтобы избежать путаницы при настройке. Для упрощения обслуживания в будущем, рекомендуем нанести маркировку с IP-адресом на корпуса ноутбуков.

Если в настройки учительского ноутбука после инсталляции не было внесено изменений, тогда сетевой интерфейс на учительском ноутбуке имеет статический IP-адрес. Менять его не требуется. Вносить изменения в сетевые настройки потребуется только на ученических ноутбуках. Важно соблюдать важное правило: каждый IP-адрес в сети должен быть уникальным!

Предлагаем, чтобы каждый последующий IP-адрес отличался на 1 от предыдущего.

Пример:

Точка доступа: IP 192.168.1.1

Учительский: IP 192.168.1.2

1. Ученический IP 192.168.1.3

2. Ученический IP 192.168.1.4

3. Ученический IP 192.168.1.5 и т.д.

При этом первые 3 группы цифр одинаковы на всех устройствах. Меняются только цифры в последней группе.

Совпадение IP адресов не допустимо!

Последняя группа цифр не может быть больше 250!

Маска подсети должна быть одинаковая 255.255.255.0

Прежде, чем приступить к настройке, необходимо на листке бумаги напротив имени каждого ученика проставить последнюю цифру IP-адреса, который будет присваиваться ноутбуку этого ученика.

1. Настройки сетевых карт на ученических ноутбуках проводиться следующим образом:

В области уведомлений, в нижнем правом углу, установить указатель мыши на значок компьютера (см. рисунок), и нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню. Выбираем пункт  «Открыть папку «Сетевые подключения».

В раскрывшемся окне установить указатель мыши на ярлык «беспроводное сетевое соединение». Правой кнопкой мышки вызываем контекстное меню и выбираем «Свойства».

Выбираем пункт «протокол Интернета IP/TCP» (при необходимости прокрутите окошко вниз, через полосу прокрутки справа) и нажмите  кнопку «Свойства».

Выберите пункт  «Использовать следующий IP-адрес»

Введите IP-адрес ученического ноутбука (на рисунке это 192.168.1.3). При перемещении курсора в поле «Маска подсети», значение 255.255.255.0 должно появиться автоматически. Если нет, введите значение вручную. Остальные поля не заполняются.

Нажимаем «ОК», а потом «Закрыть».

Настройки сетевого интерфейса ученического ноутбука выполнены. Описанные выше настройки требуется провести на всех ученических ноутбуках в классе, назначая уникальные IP-адреса, согласно заранее составленному списку.

2. Отключение DHCP сервера на точке доступа.

Точка доступа подключается к учительскому ноутбуку, а затем включается в сеть электропитания. Через минуту, когда установится соединение, на учительском ноутбуке открываем браузер «Internet Explorer» и вводим в строке адреса http://192.168.1.1

Появится приглашение на ввод пароля, вводим admin в оба поля, и подтверждаем вход.

На открывшейся вкладке «SETUP» на пункте  «DHCP Server» переставляем галочку с «Enable» на «Disable».

После внесенных изменений нажмите кнопку «Save settings» и закрываем браузер.

При добавлении новых ученических ноутбуков в сеть класса, потребуется присвоить ему свой статический IP-адрес, иначе он работать в сети не будет.

Если после этого ученический ноутбук переместить в сеть, где IP-адреса назначаются автоматически, то необходимо в настройках сетевой карты указать «Получить IP-адрес автоматически» (пункт 1). Иначе возможно совпадение IP-адреса с уже существующим в данной сети, и тогда этот ноутбук не будет работать в новой сети.

Просьба свои предложения по изменению данной инструкции, по добавлению в нее новой информации и так далее, отправлять по адресу:

А отзывы по работе с новыми настройками просьба оставлять на форуме нашего Интернет-портала.